LC-100PI

Пасивний інфрачервоний сповіщувач не реагуючий на домашніх тварин вагою до 25 кг

Інструкція по встановленню

LC-100PI не реагує на домашніх тварин вагою до 25 кг. Не встановлюйте сповіщувач в місцях, де домашні тварини можуть стрибати вверх в напрямку сповіщувача.

Для уникнення хибних спрацьовувань, спричинених маленькими та домашніми тваринами, LC-100PI використовує спеціально розроблену оптичну лінзу з унікальним Quad (чотири елементи) пасивним ІЧ сенсором і новою електронікою, базованою на спеціалізованих інтегральних схемах. LC-100PI забезпечує стійкість від видимого світла. Сповіщувач пропонує винятковий рівень виявлення для кожного охоронного встановлення. В комплект поставки LC-100PI входить широко кутова лінза.

Звичайне встановлення

Вибір місця встановлення

Виберіть місце встановлення таким чином, щоб у випадку проникнення в приміщення виявити порушника. Дивіться схему направленості лінзи (малюнок 5). Високоякісний Quad сенсор виявляє рух об’єкта, який перетнув промінь; сенсор менш чутливий на виявлення руху в напрямку до сповіщувача. LC-100PI найкраще працює в стабільному і незмінному середовищі.

Уникайте встановлення в наступних місцях:

* Попадання прямих сонячних променів. * Не направляйте сповіщувач на місця з різкою зміною температури. * Не встановлюйте сповіщувач біля вентиляційних шахт.

Монтаж сповіщувача

Щоб зняти верхню кришку (Малюнок 4), відкрутіть утримуючий шуруп (Малюнок 4-11) і обережно підніміть верхню кришку.

Для того щоб видалити плату обережно відкрутіть утримуючий шуруп (Малюнок 4-9), який знаходиться на платі. (Малюнок 4-10).

Зробіть необхідні отвори (Малюнок 2-B або C) для правильного встановлення (на стіну або в кут).

Круглі та прямокутні заглибини в нижній частині – це вирізні отвори (Малюнок 2-D) для проводів. Ви можете також використовувати отвори для монтажу для протягування проводки, якщо вони не використовуються. (Для сповіщувача з кронштейном (Малюнок 1 та 3)(Малюнки 4-7), прокладіть проводку через кронштейн)

Встановіть корпус сповіщувача на стіну, в кут або на стелю. (Для сповіщувачів з кронштейном встановіть кронштейн).

Повторно встановіть печатну плату і міцно закріпіть її шурупом. Підключіть проводи до клемної колодки.

Встановіть кришку, насадивши її на відповідні штирі і вкрутіть утримуючий шуруп.

ВСТАНОВЛЕННЯ СПОВІЩУВАЧА

Клемна колодка (Малюнок 6)

Клеми 1 та 2 - Позначені T2 та T1 (TAMPER – Контакт НСД) У випадку якщо необхідна функція контакту НСД, підключіть клеми до 24 годинної нормально замкнутої зони в блоці керування. Якщо передня кришка сповіщувача відкрита, то на блок керування буде миттєво передано сигнал тривоги

Клеми 3 та 4 - Позначені NC та C (RELAY - реле) Це вихідні релейні контакти сповіщувача. Підключіть їх до нормально замкнутої зони в контрольній панелі.

Клема 5 - Позначена • EOL • Опція кінцевого резистора.

Клема 6 - Позначена • - • (GND) Підключіть негативний вихід Напруги або заземлення контрольної панелі.

Клема 7 - Позначена • + • (+12V) Підключіть позитивний вихід Напруги джерела 8.2 -16 В пост.току (зазвичай від охоронного контрольного приладу).

Налаштування сповіщувача

Налаштування перемички імпульсу

|  | Дуже стабільне середовище |  | Небагато хибних спрацьовувань |  | Відносно багато хибних спрацьовувань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положення 1 |  | Положення 2 |  | Положення 3 |
|  | Без реагування на домашніх тварин |  | Домашні тварини вагою до 15 кг |  | Домашні тварини вагою до 25 кг |
| PULSE |  | PULSE |  | PULSE |  |

Налаштування перемички включення світлодіоду

| - світлодіод ВКЛ | - світлодіод ВИКЛ |
| --- | --- |

Налаштування перемички стійкості на прохід домашніх тварин

|  | Стійкість на прохід домашніх тварин вагою до 15 кг |
| --- | --- |
|  | Стійкість на прохід домашніх тварин вагою до 25 кг |

Налаштування чутливості ІЧ сенсора

Потенціометр «SENS» - налаштування в залежності від величини охоронюваної території. Використовуйте потенціометр для налаштування діапазону виявлення від 68% до 100% (заводом встановлено на 84%). Повертайте потенціометр за годинниковою стрілкою для збільшення діапазону, і навпаки.

ВИМОГИ ДО РОЗМІРІВ КАБЕЛІВ

Використовуйте кабель #22 AWG (0.5мм) або більшого діаметру. Використайте дану таблицю для визначення необхідного діаметру і довжини кабелю між сповіщувачем та контрольною панеллю.

| Довжина | Кабелю | м | 200 | 300 | 400 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр | Кабелю | мм | .5 | .75 | 1.0 | 1.5 |
| Довжина | Кабелю | фут | 800 | 1200 | 2000 | 3400 |
| Маштаб | Кабелю | # | 22 | 20 | 18 | 16 |

ТЕСТУВАННЯ

Процедура тестування

Почекайте одну хвилину – час прогріву сповіщувача після подачі напруги 12 В постійного току.

Проводіть тестування в пустому приміщенні.

Тест на прохід

1. Зніміть верхню кришку. Перемичка імпульсу повинна знаходитися в положенні 1. Світло діод повинен бути включений. 2. Закрийте кришку. 3. Почніть повільно рухатися в зоні виявлення сповіщувача. 4. Зверніть увагу, що світло діод сповіщувача починає світитися при виявленні руху. 5. Між тестуваннями сповіщувача для стабілізації почекайте 5 хвилин. 6. Після проведення тестування на прохід світлодіод може бути виключено.

Примітка: Для підтвердження правильної роботи сповіщувача тест на прохід повинен проводитися принаймні раз на рік.

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Модель | LC-100PI |
| Метод виявлення | Quad (чотири елементи) пасивний ІЧ |
| Джерело живлення | 8,2 - 16 пост. напруги |
| Споживання живлення | Режим черговий: 8 мA ( 5%) Робочий режим: 10 мA ( 5%) |
| Компенсація температури | Так |
| Період тривоги | 2 сек ( 0,5 сек) |
| Вихід Реле Сигналу Тревоги: | N.C. 0,1A/28Vdc з 27 Ом кінцевим резистором |
| Контакт НСД | N.C. 0,1A/28Vdc з 10 Ом кінцевим резистором – розмикається при відкритті кришки |
| Період прогрівання | 60 сек ( 5 сек) |
| Світлодіодний індикатор | Світло діод світиться під час тривоги |
| RFI Захист | 30 В/м 10-1000 МГц |
| EMI Захист | 50,000 В електрична інтерференція від розряду |
| Розміри | 92мм x 62,5мм x 40мм |
| Вага | 40 г |