LC-102PIGBSS

Професійний пасивний інфрачервоний сповіщувач розбиття скла з стійкістю до проходження домашніх тварин

Інструкція по встановленню

Нове покоління професійних сповіщувачів з аналізом ПІЧ спектру, удару та розбиття скла. Сповіщувач забезпечує аналіз навколишнього середовища через спектр частоти.

Він реагує на звуки розбиття скла, які генеруються двома послідовними сигналами різної частоти "SHOCK" та "GLASS". Унікальна здатність виявлення цього сповіщувача дозволяє виявляти як удари, так і сильний сигнал розбиття скла, створюючи тим самим сповіщувач без хибних спрацьовувань. Сповіщувач не потрібно прикріплювати до вікна, він може охороняти декілька вікон.

ТИПОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Виберіть місце встановлення сповіщувача

Виберіть місце встановлення навпроти охоронюваного вікна (вікон), в прямій видимості 4.5 м. У випадку охорони більше одного вікна, розташуйте сповіщувач в центрі в напрямку вікон, переконайтеся, що у випадку вторгнення та перетину ПІЧ променів порушника буде виявлено. Дивіться зони виявлення SHOCK та GLASS Малюнок.5, Малюнок.6. Якщо жалюзі або штори закривають скло, ви повинні розташувати сповіщувач за шторами на вікні, його рамі або над нею, в іншому випадку жалюзі можуть блокувати звук.

Уникайте встановлення в наступних місцях:

* Попадання прямих сонячних променів. * Не направляйте сповіщувач на місця з різкою зміною температури. * Не встановлюйте сповіщувач біля вентиляційних шахт або дверей з дверними дзвінками більшими ніж 5 см в діаметрі*, *Не направляйте сповіщувач на металічні двері*.

МОНТАЖ КОРПУСУ СПОВІЩУВАЧА

1. Для того, щоб зняти верхню кришку, відкрутіть утримуючий шуруп і обережно підніміть її (Малюнок 4-11). 2. Для видалення печатної плати обережно відкрутіть утримуючий шуруп, який знаходиться на ній (Малюнок 4-9). 3. Виріжте необхідні отвори для правильного монтажу (Малюнок 2 B або C). 4. Круглі та прямокутні заглибини в нижній частині – це вирізні отвори для проводів. Ви можете також використовувати отвори для монтажу для протягування проводки, якщо вони не використовуються. (Для сповіщувача з кронштейном (Малюнки 4-7), прокладіть проводку через кронштейн) 5. Встановіть корпус сповіщувача на стіну, в кут або на стелю. (Для сповіщувачів з кронштейном встановіть кронштейн) (Малюнок 1 і 3). 6. Повторно встановіть печатну плату і міцно закріпіть її шурупом. Підключіть проводи до клемної колодки. 7. Встановіть кришку, насадивши її на відповідні штирі і вкрутіть утримуючий шуруп.

ВСТАНОВЛЕННЯ СПОВІЩУВАЧА

Клемна колодка (Дивіться малюнок 7)

Клеми 1 та 2 - Позначені T2 та T1 (TAMPER – Контакт НСД) У випадку якщо необхідна функція контакту НСД, підключіть клеми до 24 годинної нормально замкнутої зони в блоці керування. Якщо передня кришка сповіщувача відкрита, то на блок керування буде миттєво передано сигнал тривоги

Клеми 3 та 4 - Позначені PIR:NC, C Це вихідні релейні PIR контакти сповіщувача. Підключіть їх до нормально замкнутої зони в контрольній панелі.

Клема 5 - Позначена • EOL • Опція кінцевого резистора.

Клема 6 та 7 - Позначена MIC: NC, C Це вихідні релейні MICROPHONE контакти сповіщувача. Підключіть їх до нормально замкнутої зони в контрольній панелі.

Клема 8 - Позначена • - • (GND) Підключіть негативний вихід Напруги або заземлення контрольної панелі.

Клема 9 - Позначена • + • (+12V) Підключіть позитивний вихід Напруги джерела 8.2 -16 В пост.току (зазвичай від охоронного контрольного приладу).

Налаштування сповіщувача

Налаштування ПІЧ чутливості: Перемикач 3 перемикача DIP-4. Використовується для налаштування «PULSE» (імпульсу) – забезпечує контроль ПІЧ чутливості в залежності від стану навколишнього середовища. Положення Left (вліво) – «ON» - Висока чутливість Для незмінюваного середовища. Положення Right (вправо) – «OFF» - Низька чутливість Для різкого середовища.

Налаштування потенціометру «PIR CAL»: В залежності від величини охоронюваного середовища. Використовуйте потенціометр позначений «PIR CAL» для налаштування діапазону виявлення від 15% до 100% в залежності від тестування на прохід на охоронюваній території (заводом встановлено на 57%). Повертайте потенціометр за годинниковою стрілкою для збільшення діапазону, і навпаки. Проводіть тестування на прохід і в випадку необхідності пере налаштуйте.

Світлодіодна індикація: Перемикач 1 перемикача DIP-4. Використовується для налаштування «LED» (світлодіодна індикація) – забезпечує контроль світлодіодної індикації тривожного сигналу. Положення Left (вліво) – «ON» - світло діод ВКЛ. Положення Right (вправо) – «OFF» - Світло діод ВИКЛ.

Налаштування чутливості звуку: Перемикач 2 перемикача DIP-4. Використовується для налаштування «AUDIO» (аудіо) – забезпечує контроль чутливості виявлення звуку. Положення Left (вліво) – «ON» - зменшення чутливості виявлення звуку на 50% (використовується в маленьких приміщеннях). Положення Right (вправо) – «OFF» - Чутливість виявлення звуку 100%.

Налаштування стійкості до проходу домашніх тварин: Перемикач 4 перемикача DIP-4. Використовується для налаштування «PET» (стійкість до проходу домашніх тварин) – 15 кг – 25 кг. Положення Left (вліво) – «ON» - нема реакції на домашніх тварин вагою до 15 кг. Положення Right (вправо) – «OFF» - нема реакції на домашніх тварин вагою до 25 кг.

ТЕСТУВАННЯ

Почекайте одну хвилину – час прогріву сповіщувача після подачі напруги 12 В постійного току. Проводіть тестування в пустому приміщенні.

Тест на прохід: 1. Зніміть верхню кришку. Перемичка імпульсу повинна знаходитися в положенні «ON». Перемичка світлодіоду теж повинна знаходитися в положенні «ON». 2. Закрийте кришку. 3. Почніть повільно рухатися в зоні виявлення сповіщувача. 4. Зверніть увагу, що світло діод сповіщувача починає світитися при виявленні руху. 5. Між тестуваннями сповіщувача для стабілізації почекайте 5 хвилин. 6. Після проведення тестування на прохід світлодіод може бути виключено – «OFF».

Примітка: Для підтвердження правильної роботи сповіщувача тест на прохід повинен проводитися принаймні раз на рік.

НАЛАШТУВАННЯ

Налаштування Shock / Glass Використовується тільки під час тестування та налаштування

|  | Shock (удар) – для налаштування чутливості з потенціометром «SHOCK» |  | Glass (скло) – для налаштування чутливості з потенціометром «GLASS» |  | Normal – для робочого режиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Налаштування чутливості до розбиття скла

Для налаштування чутливості до розбиття скла, встановіть перемичку в положення «Glass Test». Зелений світлодіод (SHOCK) світиться. Зараз ви можете налаштувати чутливість шляхом повороту потенціометра GLASS CAL. Використовуйте імітатор розбиття скла біля охоронюваного вікна і повертайте потенціометр GLASS CAL за годинниковою стрілкою для збільшення чутливості і навпаки поки жовтий та червоний світлодіоди не будуть реагувати на кожен звук імітуючий розбиття скла.

Примітка: Коли перемичка встановлена для налаштування GLASS, виявляється тільки високочастотний звук розбиття скла.

Налаштування чутливості до вдаряння

Для налаштування чутливості до удару (збільшення/зменшення чутливості), встановіть перемичку в положення «Shock Test». Жовтий світлодіод (GLASS) світиться. Зараз ви можете налаштувати чутливість шляхом повороту потенціометра SHOCK CAL. Обережно вдарте по охоронюваному склу і повертайте потенціометр за годинниковою стрілкою для збільшення чутливості і навпаки поки зелений та червоний світлодіоди не будуть реагувати на кожне вдаряння.

Примітка: Коли перемичка встановлена для налаштування SHOCK, виявляється тільки низькочастотний звук вдаряння, який передує розбиттю скла.

Проведення тестування SHOCK/GLASS

Кінцеве тестування

Встановіть перемичку «SHOCK/GLASS» в положення NORMAL. Коли перемичка знаходиться в цьому положенні, то сповіщувач буде виявляти як звукову, так і частоту вдаряння. Для перевірки стійкості до хибних спрацьовувань включіть насос або якийсь двигун на охоронюваній території.

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Метод виявлення | Quad (чотири елементи) пасивний ІЧ та електретний мікрофон |
| Швидкість виявлення | 0,15 – 3,6 м/сек |
| Вхід напруги | 8,2 – 16 В постійного струму |
| Споживання живлення | Режим ПІЧ тривоги: 16,5 мA Тривога shock та glass: 22 мА Загальна тривога: 18 мА Черговий режим: 16,5 мA |
| Компенсація температури | Так |
| Лічильник імпульсів | 1, АВТО |
| Період тривоги | 2 сек |
| Вихід Реле Сигналу Тревоги: | N.C. 0,1A/28Vdc з 10 Ом кінцевим резистором |
| Контакт НСД | N.C. 0,1A/28Vdc з 10 Ом кінцевим резистором – розмикається при відкритті кришки |
| Період прогрівання | 60 сек |
| RFI Захист | 30 В/м 10-1000 МГц |
| EMI Захист | 50,000 В електрична інтерференція від розряду |
| Захист від видимого світла | Стійкість до галогенного світла 2,4 м або відбиваючого ся світла |
| Робоча дальність виявлення | Скло – до 10 м; ПІЧ – до 15 м (WA лінза) |
| Світлодіодні індикатори | Жовтий світло діод (СКЛО) – сигнал розбиття скла для тестування та налаштування Зелений світло діод (УДАР) – сигнал від удару для тестування та налаштування Червоний світло діод (ТРИВОГА) – тривожний сигнал Мигаючий світло діод – виявлення розбиття скла або вдаряння по склу та ПІЧ виявлення Світлодіод постійно світиться – ПІЧ виявлення |
| Розміри | 118мм x 62,5мм x 41мм |
| Вага | 110 г |