PC 5108

Moдуль расширения  на 8 зон

Инструкция по монтажу

Модуль РС 5108 используется для подключения 8 дополнительных зон к ППК РС 5010 (см. Инструкцию по монтажу РС 5010).

Характеристики

-Ток питания - 35mA

-Ток резервного питания -100mA (без предохранителя)

Описание выходов:

ТАМ-может использоваться для кнопки НСД корпуса, в котором расположены РС 5108. Это нормально закрытый (NC) контакт между выходами ТАМ и ВLK. Если кнопка НСД не используется,закоротите ТАМ и ВLK, что предотвратит индикацию неисправности.

! РС 5108 имеет встроенный контакт НСД, расположенный в левом верхнем углу печатной платы.  Не подключайте  выход ТАМ, если существует возможность закрытия контакта НСД в используемом корпусе.

VAUX – для подачи питания на устройства. Максимальный ток - 100mA.

Подключите его к “+” устройства, а  “-“ – к клемме ВLK или СОМ.

КЕY BUS – 4-х проводная шина используемая для связи РС 5010 с модулем расширения.

Подключите выходы RED, BLK, YEL и GRN к соответствующим выходам на РС 5010.

Z1 -Z8  - подключите зоны в соответствии с инструкцией по монтажу РС 5010.

Перемычки

Перемычками определяется номера зон, присваиваимых модулю. Таблица указывает, положения  перемычек. Для правильного присвоения первым четырем зонам номеров 9-12, а следующим 4-м зонам номеров 13-16 – смтр. таблицу.

| Зоны расширения | Перемычки | Присваиваимые номера зон |
| --- | --- | --- |
| Группа А (зоны 1-4) | J1 | J2 | J3 |
|  | Группа В (зоны 5-8) | J4 | J5 | J6 |
| ON | ON | ON | Зоны отключены |
|  | OFF | ON | ON | Зоны отключены |
|  | ON | OFF | ON | Зоны 9-12 |
|  | OFF | OFF | ON | Зоны 13-16 |
|  | ON | ON | OFF | Зоны 17-20 |
|  | OFF | ON | OFF | Зоны 21-24 |
|  | ON | OFF | OFF | Зоны 25-28 |
|  | OFF | OFF | OFF | Зоны 29-32 |