# PC – 5208

Модуль расширения на 8 слаботочных выходов.

Инструкция по монтажу.

Модуль PC – 5208 используется для добавления 8 слаботочных программируемых выходов к ППК РС – 5010 (см. Инструкцию  по монтажу РС – 5010).

Характеристики .

- Ток потребления – 50мА

- Ток внешней нагрузки – до 250 мА (без предохранителя)

Описание выводов:

ТАМ – может использоваться для переключателя НСД корпуса, в котором расположены РС 5208. это нормально закрытый (NC) контакт между выводами ТАМ и BLK. Если НСД не используется, закоротите TAM и  BLK, чтоб не возник сигнал неисправности.

! РС 5208 имеет встроенный контакт НСД, расположенный в левом верхнем углу печатной платы. Если корпус для установки РС 5208 имеет устройство для нажатия этого контакта,  не подключайте вывод ТАМ.

+AUX+  -   два вывода для подачи питающего напряжения к приборам. Максимальный ток – 100 мА. Подключите его к “+” прибора,  а “-“ прибора к нужному выводу – 01-08.

KEY BUS – 4х проводная шина используется для коммуникации РС 5010 с модулем расширения. Подключите выводы RED, BLK, YEL, GRN к соответствующим выводам на РС 5010.

01-08 – подключите вывод положительного полного питания к выходу AUX, а отрицательный к используемому выходу 01-08.

Ниже приведены примеры подключения различных приборов.

Светодиодный индикатор                     Релейный выход