Зміст:

Технічні характеристики:	2

Розпакування	2

Монтаж	3

Розбирання клавіатури	3

Монтаж та підключення клавіатури	3

Прокладення дроту	4

Підключення до джерела живлення	4

Програмування клавіатури	4

Передача бірок для РК дисплею на інші клавіатури	4

Програмування мови (Тільки для PK5500\RFK5500)	5

Реєстрування клавіатури в системі	5

Бірки програмування (Тільки для PK5500\RFK5500)	5

Символи ASCII	6

Зміна яскравості/контрастності дисплею	6

Зміна сигналу зумера	6

Внесення клавіатури до реєстру	6

Програмування клавіатури	7

Символи на дисплеї клавіатури	11

Бездротові комунікації (Тільки для RFK55ХХ-433)	11

Сумісні бездротові пристрої (Тільки для RFK55ХХ-433)	11

Завантаження	12

Тестування бездротових пристроїв	12

Перевірка приймаючої здатності портативних пристроїв	12

Заміна батарей на бездротовому пристрої	12

Усунення несправностей	12

ДЛЯ НОТАТОК:	14

Програмування бездротових пристроїв (тільки для RFK55ХХ)	15

Клавіатури PK55XX\RFK55XX використовуються в системах безпеки з кількістю зон до 64. Серед них:

- PC580

- PC1616

- PC5008

- PC5020

- PC585

- PC1832

- PC5010

- PC1555MX

- PC1864

- PC5015

- PC1565

- PC5005

PC5016

Клавіатури типу RFK поєднують в собі властивості відповідної клавіатури типу РК та бездротового приймача

# Технічні характеристики:

- Діапазон температур: –10°C до +55°C

- Вологість (макс): 93% відносної вологості

- Пластиковий корпус: IP30, IK04

- Вольтаж: 12В пост. струму (номінальний)

- Під’єднується до контрольної панелі через 4–дротову шину

- Один вхід зони клавіатури /PGM вихід*

- PK55XX споживання струму: 50мA (режим очікування)/125мA (максимальне)

- RFK55XX споживання струму: 75мA (режим очікування)/135мA (максимальне)

- Сповіщувач для настінного монтажу

- 5 програмованих функціональних клавіш

- Готовий (зелений світлодіод ), Під охороною (червоний світлодіод), Несправність (жовтий світлодіод), ЗС (змінний струм – зелений світлодіод)

- Сенсор низької температури

- Частота: 433.92MГц (Тільки RFK55XX–433)

- До 32 бездротових зон (Тільки RFK55XX )

Примітка: * Зона  не повинна програмуватися як пожежна або цілодобова

# Розпакування

Упаковка клавіатури Power містить наступні складові частини:

- Одна клавіатура Power

- Бірки для внутрішньої сторони кришки клавіатури

- Чотири шурупа

- 1 перемикач сповіщувача НСД

- 2 прикінцеві резистори

- Інструкція по встановленню

# Монтаж

Клавіатуру необхідно встановлювати в сухому та безпечному місці недалеко від входу та виходу з приміщення.

Виконайте наступні кроки:

## Розбирання клавіатури

1. Від’єднання клавіатури від панелі для кріплення в незафіксованому положенні:

Розмістіть клавіатуру як показано на мал та викрутіть шуруп

2. Від’єднання клавіатури від панелі для кріплення в зафіксованому положенні:

Відкрийте кришку та поверніть її під кутом 90° до клавіатури, як на мал.

Викрутіть шуруп, розміщений під петлею кришки

## Монтаж та підключення клавіатури

1. Закріпіть клавіатуру на стіні, використовуючи 4 шурупи з набору та спеціальні отвори на клавіатурі

2. Прикладіть клавіатуру до крючків на панелі кріплення та зафіксуйте її, натиснувши вниз

3. Прокладіть дріт через паз. Під’єднайте дріт шини або PGM/Зони до клавіатури. Розмістіть перемикач сповіщувача НСД в спец. отворі на панелі кріплення

4. Зніміть клавіатуру з крючків. Розмістіть її в панелі кріплення, переконайтесь, що дріт мінімально виступає з панелі. Прокладіть дріт всередині клавіатури, обминаючи високі компоненти. Закрийте корпус клавіатури, переконавшись, що дріт всередині не перешкоджає фіксації кришки.

Примітка: * Якщо дріт перешкоджає фіксації кришки, здійсніть перепрокладання дроту. Дану операцію слід повторювати, поки не буде досягнуто бажаного результату

## Прокладення дроту

1. Перед тим, як здійснити під’єднання дротів до пристрою, переконайтесь, що всі джерела живлення (трансформатор перемінного струму та батарея) від’єднано від контрольної панелі.

2. Під’єднайте 4–дротову шину від контрольної панелі (red, black, yellow та green) до терміналів клавіатури. Див. діаграму

3. При програмуванні в якості входу, ви можете під’єднати пристрій (наприклад дверний контакт) до ‘P/Z’ терміналу клавіатури. В такому разі відпадає потреба прокладати дріт назад від пристрою до контрольної панелі. Щоб під’єднати зону, прокладіть один дріт від пристрою до ‘P/Z’ терміналу, а другий – від пристрою до B (black) терміналу. Для пристроїв, яким необхідно живлення прокладіть червоний дріт до R (позитивного)

терміналу, а чорний дріт до B (негативного) терміналу. При використанні прикінцевого контролю, під’єднайте зону відповідно до конфігурацій вказаних в Інструкції по встановленню.

4. Якщо ‘P/Z’ термінал програмується як вихід, він отримує ті ж конфігурації, що й PGM–вихід секції [080]. Невелике реле, зумер або інший пристрій, що живиться від джерела ПС, може бути під’єднаний між позитивною клемою напруги та ‘P/Z’ терміналом (макс.навантаження –50мA).

## Підключення до джерела живлення

Після прокладення всіх дротових з’єднань та закріплення обладнання за допомогою хоча б двох шурупів, до контрольної панелі можна подавати струм:

1. Під’єднайте провідники до батареї

2. Під’єднайте трансформатор ЗС

# Програмування клавіатури

Є декілька опцій програмування клавіатури, яке в цілому схоже на програмування решти системи. Коли користувач перебуває в режимі програмування, у верхній частині екрану відображено, які з опцій активовано. Для того, щоб активувати чи деактивувати певну опцію, натисніть кнопку з відповідним номером на клавіатурі. Для прикладу, якщо увімкнено опції 1 та 4, екран матиме такий вигляд:

# Передача бірок для РК дисплею на інші клавіатури

Все програмування РК дисплею виконується через клавіатуру. Якщо в системі присутня більше ніж одна клавіатура, бірки запрограмовані в одній клавіатурі можуть бути передані до всіх інших. Для передачі бірок виконайте наступне:

Крок 1 – Повністю запрограмуйте одну з РК клавіатур

Крок 2 – Переконайтесь, що всі РК клавіатури під’єднані до шини.

Крок 3 – Натиснувши [*][8][Код встановлювача][*], увійдіть в режим програмування на тій клавіатурі, бірки якої було повністю запрограмовано; увійдіть в секцію [998].

Клавіатура передасть все здійснене програмування до інших клавіатур системи.

Крок 4 – Натисніть кнопку [#] для виходу.

Примітка: Передача бірок доступна тільки між однаковими клавіатурами PK5500 або RFK5500

# Програмування мови (Тільки для PK5500\RFK5500)

Утримуйте кнопки (<>) протягом 2 сек для входу в програмування мови, перейдіть до бажаної мови на натисніть [*] щоб обрати її.

Примітка: Якщо опція 4  секції [077] ВИКЛ, програмування мови може виконуватись тільки в режимі програмування встановлювача.

# Реєстрування клавіатури в системі

При використанні зон клавіатури або зон контролю,  клавіатуру необхідно призначити до певної групи або слота. Призначення клавіатури та програмування опцій клавіатури повинно виконуватись для кожної клавіатури окремо.

Перша цифра використовується для визначення групи (1 до 8). Якщо групування не використовується, введіть [1]. Для загальносистемних клавіатур, введіть [0].

Примітка: Світлодіодні та іконні клавіатури не можуть програмуватись як загальносистемні

Друга цифра визначає слот. Кожна клавіатура буде призначена до іншого слоту (від 1 до 8). По замовчуванню клавіатури PK5500 та RFK5500 призначаються до слоту 8. При наявності декількох клавіатур в системі, одна з них повинна залишатись у слоті 8.

Примітка: RFK55XX вноситься до реєстру як два модулі:

Light 1 = секція клавіатури RFK55XX

Light 17 = секція приймача RFK55XX

Примітка: Видалення всіх бездротових пристроїв з RFK55XX або виставлення RFK55XX по замовчуванню спричинить контрольну тривогу.

Введіть наступне для кожної клавіатури, встановленої до системи:

1. Увійдіть в програмування встановлювача. Натисніть [*][8][Код встановлювача]

2. Натисніть [000] для програмування клавіатури

3. Натисніть [0] для призначення групи та слоту

4. Введіть 1–шу цифру (0 – 8 для призначення групи)

5. Введіть 2–гу цифру (1 – 8 для призначення слоту)

6. Двічі натисніть [#] для виходу з програмування

7. Після призначення всіх клавіатур, виконайте контрольний перезапуск. Для цього введіть [*][8][Код встановлювача][902] та почекайте протягом 60 сек

8. Натисніть кнопку [#] для виходу з режиму програмування через 60 сек

# Бірки програмування (Тільки для PK5500\RFK5500)

1. Увійдіть в режим програмування клавіатури (натисніть [*][8][Код встановлювача][*]) Введіть 3–значне число секції для бірки, яку необхідно запрограмувати.

2. Використовуйте кнопки (<>) для управління лінією курсора.

3. Натискайте кнопки цифр [1] до [9] щоб отримати потрібну вам літеру. При повторному натисненні кнопки, її значення змінюватиметься згідно схеми, наведеної нижче:

[1] – A, B, C, 1		[6] – P, Q, R, 6

[2] – D, E, F, 2		[7] – S, T, U, 7

[3] – G, H, I, 3		[8] – V, W, X, 8

[4] – J, K, L, 4		[9] – Y, Z, 9, 0

[5] – M, N, O, 5		[0] – Пробіл

4. Після вибору необхідної букви, скористайтесь кнопками (<>) для переходу до наступної букви.

5. Після закінчення програмування бірок зон, натисніть [*] перейдіть до “Save” та натисніть [*].

6. Продовжуйте від кроку 2 поки всі бірки не буде запрограмовано

Примітка: Програмування бірок може здійснюватись через [*][6] Меню функцій користувача

## Символи ASCII

## Зміна яскравості/контрастності дисплею

### РК клавіатури

1. Введіть [*][6][Мастер код]

2. Використовуйте кнопки [<][>] для переходу між яскравістю та контрастом

3. Натисніть [*] для вибору конфігурацій, які необхідно змінити

4. Регулювання яскравості. Є декілька рівнів яскравості підсвітки. Використовуйте клавіші [<][>] для переходу між бажаними рівнями

5. ‘Регулювання контрастності’: Є 10 різних рівнів контрастності. Використовуйте клавіші [<][>] для переходу між бажаними рівнями

6. Для виходу натисніть [#]

### Світлодіоні/Іконні клавіатури

1. Натисніть [*][6][Код користувача]

2. Використовуйте кнопку [>] для переходу між 4 різними рівнями підсвітки

3. Дані зберігаються автоматично при натисненні кнопки [#] для виходу

## Зміна сигналу зумера

### РК клавіатури

1. Натисніть[*][6][Мастер код]

2. Використовуйте кнопки [<][>] щоб перейти до контролю зумера

3. Існує 21 рівень гучності. Для переходу між ними користуйтесь клавішами [<][>]

4. Щоб вийти, натисніть [#]

### Світлодіодні/іконні клавіатури

1. Натисніть [*][6][Майстер код]

2. Використовуйте кнопки [<][>] для переходу між 21 рівнем гучності

3. Внесені зміни автоматично зберігаються при натисненні [#] для виходу

# Внесення клавіатури до реєстру

Увійдіть в режим програмування клавіатури, ввівши [*][8][Код встановлювача][000]

### [0] Призначення групи/слоту

| Цифра | Опція | Діапазон | По замовчуванню |
| --- | --- | --- | --- |
| Перша | Призначення групи (0 = Глобальна клав) | 0–8 | 1 | ¦__¦ |
| Друга | Призначення слоту | 1–8 | світлод, іконна=1/РК=8 | ¦__¦ |

### [1]–[5] Призначення функціональних кнопок (ФК)

| ФК | Вигляд | Діапазон | По замовчуванню | Функція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] |  | 00–32 | 03 | Режим охорони Stay | ¦__¦__¦ |
| [2] |  | 00–32 | 04 | Режим охорони Аway | ¦__¦__¦ |
| [3] |  | 00–32 | 05 | Cирена ВКЛ/ВИКЛ | ¦__¦__¦ |
| [4] |  | 00–32 | 14 | Командний вихід 2 | ¦__¦__¦ |
| [5] |  | 00–32 | 16 | Швидкий вихід | ¦__¦__¦ |

### Функціональні кнопки клавіатури

Будь–ласка перегляньте вашу інструкцію по встановленню для повного списку опцій функціональних клавіш доступних у вашій системі.

[00] – Нуль

[01] – Вибір групи 1

[02] – Вибір групи 2

[03] – Режим охорони Stay

[04] – Режим охорони Away

[05] – Відміна затримка на вхід

[06] – Сирена ВКЛ/ВИКЛ

[07] – Тестування системи

[08] – Режим обходу зони

[09] – Відображення порушень

[10] – Пам’ять тривог

[11] – Програмування користувача

[12] – Функції користувача

[13] – Командний вихід 1

[14] – Командний вихід 2

[16] – Швидкий вихід

[17] – Активувати режим Stay/Away

[19] – Командний вихід 3

[21] – Командний вихід 4

[22] – Активувати камеру

[23] – Відміна постановки обходу зон

[24] – Відміна постановки групового обходу

[26] – Програмування часу та дати

[27] – Вибір групи 3

[28] – Вибір групи 4

[29] – Вибір групи 5

[30] – Вибір групи 6

[31] – Вибір групи 7

[32] – Вибір групи 8

# Програмування клавіатури

Увійдіть в режим програмування клавіатури [*][8][Код Встановлювача][*]

### [001]–[064] Назва бірки 1 до 64 (Тільки для PK5500\RFK5500)

Для прикладу: Для Зони 1 увійдіть в секцію [001], для Зони 2 увійдіть в секцію [002] По замовчуванню: “Зона 1” – “Зона 64”

| Секція | Зона | Бірка |
| --- | --- | --- |
| [001]–[064] | 1 до 64 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

### [065] Бірка пожежної тривоги (28 символів) (тільки для K5500\RFK5500)

По замовчуванню:“Fire zone”

[065]		|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

### [066] Повідомлення про збій при спробі постановки під охорону (тільки для PK5500\RFK5500)

По замовчуванню: “System Has Failed to Arm”

[066]		|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

### [067] Повідомлення про сигнал тривоги в режимі охорони (Тільки для PK5500\RFK5500)

По замовчуванню: “Alarm Occurred While Armed < >”

[067]		|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

### [071] Перша маска користувача

| По замовчуванню | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ¦__¦ | 1 | Запит утримання кнопки [P]аnic активовано | Запиту утримання кнопки [P]аnic деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 2 | Запит контролю/часу автоматичної постановки під охорону активовано | Запит контролю/часу автоматичної постановки під охорону деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 3 | Запит швидкої постановки під охорону активовано | Запит швидкої постановки під охорону деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 4 | Запит постановки під охорону внутрішнього периметру активовано | Запит постановки під охорону внутрішнього периметру деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 5 | Запит швидкого виходу активовано | Запит швидкого виходу деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 6 | Запит термостат-контролю активовано | Запит термостат-контролю деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 7 | Підтвердження всіх порушень активовано | Підтвердження всіх порушень деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 8 | Запит музичного входу активовано | Запит музичного входу активовано |

### [072] Друга маска користувача

| По замовчуванню | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ¦__¦ | 1 | Запит дозвону користувача активовано | Запит дозвону користувача деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 2 | Для майбутнього використання |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 3 | Запит проведення тестування активовано | Запит проведення тестування активовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 4 | Запит командний виходу 1 активовано | Запит командний виходу 1 деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 5 | Запит командний виходу 2 активовано | Запит командний виходу 2 деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 6 | Запит командний виходу 3 активовано | Запит командний виходу 3 деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 7 | Запит командний виходу 4 активовано | Запит командний виходу 4 деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 8 | Для майбутнього використання |

### [073] Тривалість затримки повідомлення на дисплеї (Тільки для PK5500\RFK5500)

По замовчуванню: 003 I_____I_____I_____I (Доступні значення: 000–255), 000=Необмежене відображення повідомлення

Дане число відображає кількість повторних завантажень повідомлення на дисплей

### [074] Опції кнопок

| По замовчуванню | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ¦__¦ | 1 | Кнопку [F] Пожежа активовано | Кнопку [F] Пожежа деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 2 | Допоміжну кнопку [A] активовано | Допоміжна кнопка [A] деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 3 | Кнопку [P] Паніка активовано | Кнопка [P] Паніка деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 4-8 | Для майбутнього використання |

### [076] Перші опції клавіатури

| По замовчуванню | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ¦__¦ | 1 | Відображати код при програмуванні | Відображати «X»и при програмуванні |
| ВКЛ | ¦__¦ | 2 | Відображення годинника активовано | Відображення годинника деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 3 | Формат 24 год | Формат АМ/РМ |
| ВКЛ | ¦__¦ | 4 | Автоматичне прогортання пам’яті тривог активовано | Автоматичне прогортання пам’яті тривог деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 5 | Відображення температури активовано | Відображення температури деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 6 | Запит обходу зон активовано | Запит обходу зон деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 7 | Для майбутнього використання |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 8 | Автоматичне прогортання відкритих зон | Автоматичне прогортання відкритих зон |

### [077] Другі опції клавіатури

| По замовчуванню | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ¦__¦ | 1 | Сигнал сирени при постановці під охорону активовано | Сигнал сирени при постановці під охорону деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 2 | Сигнал сирени при знятті з охорони активовано | Сигнал сирени при знятті з охорони деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 3 | Термінал 5 – програмований вихід клавіатури | Термінал 5 – вхід зони клавіатури |
| ВКЛ | ¦__¦ | 4 | Вибір мови з будь-якого меню | Вибір мови тільки з меню Встановлювача |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 5 | Світлодіодний індикатор живлення активовано | Світлодіодний індикатор живлення деактивовано |
| ВКЛ | ¦__¦ | 6 | Світлодіодний індикатор відображає живлення від джерела ЗС | Світлодіодний індикатор не відображає живлення від джерела ЗС |
| ВКЛ | ¦__¦ | 7 | Тривоги завжди відображаються в режимі охорони | Тривоги не відображаються в режимі охорони |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 8 | Попередження : «Низька температура» активовано | Попередження : «Низька температура» деактивовано |

### [080] Програмований Термінал 1

По замовчуванню: 01 |__||__|	PGM Output Number

### [101]–[108] Бірки груп (Тільки для PK5500\RFK5500)

Приклад: Для групи 1 введіть секцію [101], Для групи 2 – [102] і т.д.

| Cекція | Група | Бірка |
| --- | --- | --- |
| [101]–[108] | 1 до 8 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

Примітка: Бірка групи 1 використовується як системна

### [120]–[151] Бірки командних виходів (Тільки для PK5500\RFK5500)

П о замовчуванню: «Command_O/P_1»- «Command_O/P_4»

Для групи 1 Командного виходу 1 до 4 введіть [120]–[123]

Для групи 2 Командного виходу 1 до 4 введіть [124]–[127]

Для групи 3 Командного виходу 1 до 4 введіть [128]–[131]

Для групи 4 Командного виходу 1 до 4 введіть [132]–[135]

Для групи 5 Командного виходу 1 до 4 введіть [136]–[139]

Для групи 6 Командного виходу 1 до 4 введіть [140]–[143]

Для групи 7 Командного виходу 1 до 4 введіть [144]–[147]

Для групи 8 Командного виходу 1 до 4 введіть [148]–[151]

| Cекція | Група | Командний вихід | Бірка |
| --- | --- | --- | --- |
| [120]–[151] | 1 до 8 | 1 до 4 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

### [201]–[264] Програмування сигналу дверної сирени

Дана клавіатура дозволяє програмувати 4 варіанти сигналу дверної сирени для індивідуальних зон

Приклад: Для Зони 1 введіть секцію [201], для зони 2 – секцію [202] і т.д.

| По замовчуванню | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ¦__¦ | 1 | 6 коротких сигналів | Деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 2 | Сигнал «бінг-бінг» | Деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 3 | Сигнал «дінг-донг» | Деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 4 | Сигнал тривоги | Деактивовано |
| ВИКЛ | ¦__¦ | 5-8 | Для майбутнього використання |

### [995] [*] Скинути опції клавіатури до заводських налаштувань

### [996] [*] Бірка по замовчуванню (Тільки для PK5500\RFK5500)

### [997] Подивитись версію програмного забезпечення (Тільки для PK5500\RFK5500)

### [998] [*] Передача назв бірок на інші клавіатури (Тільки для PK5500\RFK5500)

### [999] [*] Скинути опції ЕЕРROM клавіатури до заводських налаштувань

## Символи на дисплеї клавіатури

| 1 | Пожежа – відображає наявність у пам’яті пожежних тривог |
| --- | --- |
| 2 | Пам’ять – відображає наявність у пам’яті тривог |
| 3 | Індикатор готовності (зелений) – відображає готовність системи до постановки під охорону |
| 4 | Індикатор охорони (червоний) – відображає успішну постановку системи під охорону |
| 5 | Системна несправність – відображає наявність несправності |
| 6 | Змінний струм – відображає живлення головної панелі від джерела ЗС |
| 7 | Програмування – відображає, що система перебуває в режимі програмування Встановлювача або клавіатура зайнята |
| 8 | Обхід – відображає автоматичний або спеціально налаштований обхід зон |
| 9 | Для майбутнього використання |
| 10 | Відображає режим охорони |
| Режим охорони STAY, який увімкнеться з початком затримки на вихід |
| Режим охорони AWAY, який увімкнеться з початком затримки на вихід |
| 11 | Дверна сирена: відображається, коли дану опцію системи активовано |
| 12 | Відкрито – дана іконка вмикається, коли зони відкрито, 7 сегментів відображають 1 та 2 показиватимуть відкриті зони |

# Бездротові комунікації (Тільки для RFK55ХХ-433)

## Сумісні бездротові пристрої (Тільки для RFK55ХХ-433)

RFK55ХХ може приймати сигнали від наступних бездротових пристроїв:

WLS914–433 Пасивний інфрачервоний сповіщувач, що не реагує на домашніх тварин

WLS912L–433 Сповіщувач розбиття скла

WS4965 Контакт Три-зони

WLS904(P)L–433 Пасивний інфрачервоний сповіщувач, що не реагує на домашніх тварин

WS4938 Кнопка Паніка

WLS925L–433 Дверний/віконний міні контакт

WS4916 Димовий сповіщувач

WS49X9 Бездротові ключі

## Завантаження

Клавіатура RFK55ХХ має вбудований бездротовий сповіщувач. При здійсненні завантажень до клавіатури, вибирайте, будь-ласка, файл РС 5132-433 версії 5.1. Завантаження до даної клавіатури можна здійснювати за допомогою DLS 2002 та вище

## Тестування бездротових пристроїв

- Розташуйте пристрої у місцях очікуваного монтажу

- Введіть на клавіатурі [*][8][Код встановлювача]

- Введіть секцію [904], а також двозначний номер зони

Примітка: Якщо опція загальносистемного тестування розміщення активована (Секція [90], опція 8 ВКЛ) введіть [01] для перевірки всіх зон

- Активуйте пристрій, що тестується. Клавіатура повинна повідомити результат на дисплеї або видати сигнал зумера або сирени

| Результат | Світлодіодна/іконна клавіатура | РК клавіатура | Сирена/зумер |
| --- | --- | --- | --- |
| Добре | Індикатор 1 ВКЛ постійно | Добре | 1 сигнал |
| Погано | Індикатор 3 ВКЛ постійно | Погано | 3 сигнали |

Активуйте пристрій поки не отримаєте 3 послідовні позитивні результати. Витримуйте між спробами паузу в 10 сек. В місці, де мали місце  3 послідовні позитивні результати, можна проводити монтаж бездротового пристрою. Пристрої, що не дали позитивного результату при тестуванні розміщення, слід перемістити. Іноді для отримання позитивного результату, дистанція переміщення може становити менше10 см.

Примітка: Не розміщуйте прилади в місцях, де результати тестування були негативними

## Перевірка приймаючої здатності портативних пристроїв

При тестуванні портативних пристроїв (WS 4938, WS 4939…), щоб переконатись в відповідності площі покриття запланованому показнику, натискайте кнопку(и) в різних точках встановлення. Якщо площа покриття менша за очікувану, перемістіть клавіатуру RFK55ХХ.

# Заміна батарей на бездротовому пристрої

- Зніміть кришку пристрою. Це спричинить увімкнення статусу несанкціонованого доступу (НСД) в зоні.

- Користуючись інструкцією по конкретному бездротовому пристрою, замініть батареї. Зверніть увагу на полярність.

- Після розміщення батареї, закрийте кришку пристрою. Сповіщувач НСД буде відновлено, а зона надішле до приймача сигнал заміни батареї. Після виконання даних операцій, пристрій повинен функціонувати нормально.

Примітка: при розрядженні батареї на одному з бездротових пристроїв, слід здійснити заміну батареї і на решті пристроїв, що встановлювались в один час.

# Усунення несправностей

- При введенні двозначного числа номера зони при додаванні бездротового пристрою, клавіатура видає довгий звуковий сигнал

- Ви не можете увійти в ЕSN, поки RFK55ХХ належним чином не під’єднано до шини

- ЕSN пристрою введено, але при його спрацюванні, клавіатура не відображає зону відкритою

Виконайте наступне:

- Переконайтесь, що ЕSN введено правильно

- Переконайтесь, що дана зона активована для даної групи (при використанні програмування груп)

- Переконайтесь, що бездротова зона не призначена до зони, яка використовується для модулів РС 5108, зон на платі або зон клавіатури

- Переконайтесь, що зона програмується для чогось відмінного від «операції Нуль», а атрибут бездротової зони активовано

- Результату перевірки розміщення модулей або немає взагалі, або він негативний.

Виконайте наступне:

- Переконайтесь, що ви здійснюєте перевірку потрібної зони

- Переконайтесь, що при внесенні пристрою до реєстру було введено правильне ЕSN

- Переконайтесь, що пристрій знаходиться в зоні досяжності RFK55ХХ. Спробуйте перевірити пристрій, розмістивши його в одній кімнаті з клавіатурою

- Переконайтесь, що RFK55ХХ належним чином під’єднано до шини

- Переконайтесь, що ви здійснюєте перевірку зони згідно інструкції

- Перевірте батареї

- Переконайтесь, що поблизу відсутні великі металеві предмети, які могли б перешкоджати передачі сигналу до клавіатури

- Пристрій повинен бути розміщений в місці, де тестування розміщення дало позитивний результат. Перемістіть приймач, якщо декілька пристроїв дають негативний результат або якщо брелки та бездротові ключі працюють не належним чином

- Світлодіодний індикатор на сповіщувачі руху не вмикається при наявності руху перед сповіщувачем

- Світлодіодний індикатор на сповіщувачі руху вмикається тільки під час проведення тестування. Див. Інструкцію по встановленню для WLS 904-433/ WLS 904 P(L)-433

# ДЛЯ НОТАТОК:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Програмування бездротових пристроїв (тільки для RFK55ХХ)

Для входу в програмування бездротових пристроїв натисніть [*][8][Код встановлювача] [804]

### [01]-[32] Серійний номер бездротового пристрою.

По замовчуванню=000000

| № | Зона | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| [01] | Зона 1 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [02] | Зона 2 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [03] | Зона 3 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [04] | Зона 4 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [05] | Зона 5 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [06] | Зона 6 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [07] | Зона 7 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [08] | Зона 8 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [09] | Зона 9 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [10] | Зона 10 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [11] | Зона 11 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [12] | Зона 12 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [13] | Зона 13 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [14] | Зона 14 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [15] | Зона 15 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [16] | Зона 16 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [17] | Зона 17 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [18] | Зона 18 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [19] | Зона 19 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [20] | Зона 20 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [21] | Зона 21 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [22] | Зона 22 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [23] | Зона 23 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [24] | Зона 24 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [25] | Зона 25 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [26] | Зона 26 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [27] | Зона 27 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [28] | Зона 28 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [29] | Зона 29 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [30] | Зона 30 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [31] | Зона 31 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [32] | Зона 32 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

### [41]- [56] Cерійний номер бездротового ключа

| № | Бездротовий ключ | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| [41] | Ключ 1 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [42] | Ключ 2 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [43] | Ключ 3 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [44] | Ключ 4 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [45] | Ключ 5 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [46] | Ключ 6 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [47] | Ключ 7 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [48] | Ключ 8 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [49] | Ключ 9 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [50] | Ключ 10 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [51] | Ключ 11 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [52] | Ключ 12 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [53] | Ключ 13 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [54] | Ключ 14 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [55] | Ключ 15 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| [56] | Ключ 16 | ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

### [61]- [68]	Опції бездротових функціональних кнопок (ФК)

| ФК | К 1 | По замовч | К 2 | По замовч | К 3 | По замовч | К 4 | По замовч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [61] Група 1 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [62] Група 2 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [63] Група 3 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [64] Група 4 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [65] Група 5 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [66] Група 6 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [67] Група 7 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |
| [68] Група 8 | ¦__¦__¦ | 03 | ¦__¦__¦ | 04 | ¦__¦__¦ | 27 | ¦__¦__¦ | 30 |

### Функціональні кнопки клавіатури

Для детальної інформації по всім опціям функціональних клавіш, зверніться до інструкції по встановленню

[00]-Нуль

[03]-Постановка в режим охорони STAY

[04]-Постановка в режим охорони AWAY

[05]-No entry arm

[06]-Cирена акт/деакт

[07]-Тестування системи

[13]-Командний вихід 1

[14]-Командний вихід 2

[16]-Швидкий вихід

[17]-Активувати режим охорони STAY/AWAY

[19]- Командний вихід 3

[21]- Командний вихід 4

[27]-Зняти з охорони

[28]-Пожежна тривога

[29]-Допоміжна тривога

[30]-Тривога Паніка

### [69] Бездротові ключі (1-16) Призначення групи

По замовчуванню = 01

Ключ 1 	|__|__|

Ключ 2	|__|__|

Ключ 3 	|__|__|

Ключ 4 	|__|__|

Ключ 5 	|__|__|

Ключ 6 	|__|__|

Ключ 7 	|__|__|

Ключ 8 	|__|__|

Ключ 9 	|__|__|

Ключ 10 	|__|__|

Ключ 11 	|__|__|

Ключ 12 	|__|__|

Ключ 13 	|__|__|

Ключ 14 	|__|__|

Ключ 15 	|__|__|

Ключ 16 	|__|__|

### [81] Вікно бездротового контролю

По замовчуванню [NA] 96=24 год/ [EU] 10=2.5 год  |__|__|

Вікно програмується з 15 хв приростом. Доступні значення: від 10 до 96, що дорівнює від 2.5 до 24 год

### [82]- [85] Опції контролю пристрою в зоні

| По замовч. ВКЛ | Зона [82] | Контроль ВКЛ/ВИКЛ | Зона [83] | Контроль ВКЛ/ВИКЛ | Зона [84] | Контроль ВКЛ/ВИКЛ | Зона [85] | Контроль ВКЛ/ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опція 1 | 1 | ¦_____¦ | 9 | ¦_____¦ | 17 | ¦_____¦ | 25 | ¦_____¦ |
| Опція 2 | 2 | ¦_____¦ | 10 | ¦_____¦ | 18 | ¦_____¦ | 26 | ¦_____¦ |
| Опція 3 | 3 | ¦_____¦ | 11 | ¦_____¦ | 19 | ¦_____¦ | 27 | ¦_____¦ |
| Опція 4 | 4 | ¦_____¦ | 12 | ¦_____¦ | 20 | ¦_____¦ | 28 | ¦_____¦ |
| Опція 5 | 5 | ¦_____¦ | 13 | ¦_____¦ | 21 | ¦_____¦ | 29 | ¦_____¦ |
| Опція 6 | 6 | ¦_____¦ | 14 | ¦_____¦ | 22 | ¦_____¦ | 30 | ¦_____¦ |
| Опція 7 | 7 | ¦_____¦ | 15 | ¦_____¦ | 23 | ¦_____¦ | 31 | ¦_____¦ |
| Опція 8 | 8 | ¦_____¦ | 16 | ¦_____¦ | 24 | ¦_____¦ | 32 | ¦_____¦ |

### [90] Інші опції

| По замовч NA | По замовч EU | Опція | ВКЛ | ВИКЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИКЛ | ВИКЛ | ¦_____¦ | 1-4 | Для майбутнього використання |
| ВКЛ | ВИКЛ | ¦_____¦ | 5 | Просрочення надсилання радіосигналу деактивовано | Просрочення надсилання радіосигналу активовано |
| ВИКЛ | ВИКЛ | ¦_____¦ | 6 | Для майбутнього використання |
| ВКЛ | ВИКЛ | ¦_____¦ | 7 | Виявлення радіо перешкод деактивовано | Виявлення радіо перешкод активовано |
| ВИКЛ | ВИКЛ | ¦_____¦ | 8 | Загальне тестування розміщення | Індивідуальне тестування розміщення |

Примітка: Для встановлень UL опція виявлення радіоперешкод повинна бути активована

Примітка: Для встановлень DD243, опція Прострочка надсилання радіосигналу повинна бути активована

Примітка: Прострочка надсилання радіосигналу повинна бути контрольованою

### [93] Зона виявлення радіо перешкод

За умовчанням: 00  |__||__| Доступні значення = 01-32, 00 = Тип звукового сигналу при радіоперешкодах не обрано. Оберіть зону, що не використовується, яка відображатиме НСД при наявності радіоперешкод.