Монитор видеодомофона  5.6" TFT

Мы благодарим Вас за покупку нашей системы. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с продавцом.

Общие характеристики

Просмотр и удаленное открытие двери

Управление педалью и функция  вызова второй двери (опционально и альтернативно)

Различные мелодии звонка

2 канала подключения камер видеонаблюдения

Экран 4:3 увеличивает возможности обзора

Громкость разговора от 0-100

Возможность настройки цветности, яркости  и т.п.

Функция интерком и переадресация звонка между внутренними мониторами (поддерживается до 4-х мониторов в системе)

Функция  «не беспокоить»

Функция “свободные руки”

Возможность сохранения цв. изображений (опционально)

Возможность сохранения цв.изображений и цв. видео на карту памяти, поддерживаются карты до 16Гб (512 М стандартная конфигурация)

Выход звонка (опционально)

Предупреждение: во избежание поражения электрическим током, не разбирайте корпус. В случае необходимости обратитесь к профессионалам.

Все важные и основные функции устройства описаны в данном руководстве пользователя.

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять, модернизировать внешний вид, характеристики, функции и спецификацию без предварительного оповещения для улучшения и продвижения производства

Характеристики и части

Экран

Навигационные клавиши

Просмотр/ функция не беспокоить

Интерком

Открытие двери

Разговор/Стоп/Выключатель питания

Индикатор питания (красный)\индикатор разговора (зеленый)

микрофон

Навигационные клавиши   Настройка громкости  Выбрать следующую мелодию

Отсутствие Выбрать предыдущую мелодию

Переключить \ Индикатор отсутствия

Установка карты памяти: установите карту памяти в слот, как показано на рисунке.

Чтобы вынуть карту памяти, нажмите на нее, она выдвинется автоматически.

Внимание!

- Проверьте правильность установки карты.

- Карта памяти   может быть установлена только в модель E562FC-W200

Примечание: Нажимайте кнопку в центре, как показано на рисунке

Просмотр камера1

Просмотр камера 2

Индикатор питания/Разговор/индикатор разговора

Характеристики и внешний вид

Сброс настроек

Соединительный терминал

Динамик

Нагрузка видеоканала VD-R ON/ OFF

Слот карты памяти

Карта памяти

Руководство по эксплуатации

1.Включение/выключение

а. После подключения устройство автоматически  в режиме ожидания, включится индикатор питания.

В режиме Выкл нажмите кнопку  , рис.1 прозвучит сигнал Ду, это значит, устройство включилось и находится в режиме ожидания, индикатор питания включен.

b. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку , рис.1, прозвучит сигнал Ду,  индикатор питания отключится, устройство выключено.

2. Напоминание о звонке.

При вызове с дверного блока, на мониторе автоматически появится изображение соответствующей камеры, одновременно звучит звонок.

3. Разговор \Остановить разговор

Разговор (вызов с дверного блока)

а. Нажмите  . Дверной блок в режиме разговора с внутренним монитором.

b. Просмотр и разговор

В режиме просмотра  нажмите  , чтобы войти в режим разговора.

с. Разговор из режима ожидания

В режиме ожидания нажмите  , чтобы войти в режим разговора с дверным блоком 1.

d. Остановить

В режиме разговора нажмите , чтобы вернуться  в режим ожидания, либо система автоматически перейдет в режим ожидания через 90 секунд.

4.Переключение между дверными блоками ( во время  разговора)

Во время разговора нажмите  кнопку (рис. 2) , чтобы переключиться, на другой дверной блок. Текущий разговор прервется.

5. Открытие двери

а. Во время разговора нажмите , чтобы открыть дверь. Функция доступна при наличии в системе электроуправляемого замка.

b. Во время разговора нажмите  (рис 3), чтобы открыть дверь.  Время импульса разблокировки 3 сек., если вы нажали и удерживаете кнопку (рис.3) , замок будет в  режиме открыт  8 сек

6. Просмотр камер дверных  блоков и камер видеонаблюдения.

- В режиме ожидания нажмите   ( рис.2),  нажмите один раз, чтобы просмотреть  дверь 1, на дисплее отобразиться СН1 (в режиме просмотра можно только просматривать изображение, звук не слышен, дверь открыть нельзя). Устройство автоматически вернется в режим ожидания через 90 сек.

b. В режиме просмотра двери 1, нажмите кнопку  ( рис.2),   второй раз, чтобы просмотреть дверь 2, на дисплее отобразиться СН2 (в режиме просмотра можно только просматривать изображение, звук не слышен, дверь открыть нельзя). Устройство автоматически вернется в режим ожидания через 90 сек

с. В режиме просмотра нажмите , чтобы войти в режим разговора.

d.  В режиме просмотра двери 2, или в режиме занято, нажмите кнопку  ( рис.2),  чтобы просмотреть камеру видеонаблюдения 1.

e. В режиме просмотра камеры видеонаблюдения 1,  нажмите кнопку .  (рис 2) еще раз, чтобы войти в режим просмотра камеры наблюдения 2.

f.  В режиме просмотра камеры наблюдения 2, нажмите кнопку  , чтобы вернуться в режим ожидания.

g. В режиме  просмотра камер видеонаблюдения, нажмите ,  (рис.1), чтобы выйти в режим ожидания, либо устройство автоматически вернется в режим ожидания через 90 сек .

7. Выбор звонка

В режиме ожидания нажмите кнопки   или   (рис. 4), прозвучит мелодия,   чтобы прослушать следующую мелодию или вернуться к предыдущей нажмите кнопку соответственно. Чтобы установить выбранную мелодию  в качестве звонка при вызове, нажмите кнопку   или подождите 15 сек  и мелодия сохранится автоматически. Мелодия выбрана для двери 1, следующая мелодия по умолчанию для двери 2.

Примечание: звонки функции интерком звучат  как Ду-Ду  с интервалом и не могут быть изменены.

8. Громкость звонка

В режиме выбора мелодии нажмите кнопку  (рис.5), чтобы установить громкость звонка

9. Режим НЕ беспокоить\Выход

a.  В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку   ( рис.6), прозвучит сигнал «Ди", загорится индикатор функции «НЕ беспокоить». Устройство в режиме  «Не беспокоить»

При вызове с дверного блока, сигнал вызова не прозвучит, появится изображение. Нажмите кнопку, чтобы поговорить с посетителем, если нужно.

- В режиме ожидания и режиме «Не беспокоить», нажмите и удерживайте кнопку. Прозвучит сигнал «Ди-ди», индикатор погаснет, устройство вышло из режима «Не беспокоить».

10. Интерком (система внутренней связи для системы с несколькими внутренними мониторами).

- Если в системе подключены 2 монитора: В режиме ожидания, нажмите и удерживайте  кнопку (рис.4) затем нажмите кнопку , чтобы вызвать монитор В.

- Если в системе более двух мониторов:   чтобы  вызвать монитор В с монитора А, нажмите кнопку  (количество нажатий соответствует номеру комнаты), затем нажмите, чтобы вызвать монитор В.  При выполнении операций, описанных в пункте а. и b  у вас есть 4 секунды для выполнения следующего шага. Если вы не успели - все действия следует начать с начала.

с. Во время вызова, только на вызываемом мониторе можно нажать , чтобы войти в режим разговора.

d. Чтобы завершить разговор нужно нажать и удерживать в течение 2-х сек. кнопку , на любом из двух мониторов.

11. Переадресация звонка с внешней камеры (для нескольких мониторов)

Если  в режиме разговора, вам необходимо переадресовать вызов на другой монитор, операция аналогично операциям Интерком.

Если все выполнено корректно, на  вызываемом мониторе  звучит сигнал вызова, все остальные мониторы в режиме «занято».

12. Проверка номера комнаты

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  ( рис.8), чтобы войти в интерфейс настроек, на первой строке дисплея  появится номер комнаты

13. Режим  «Отсутствие» (только для устройств с памятью).

В режиме ожидания нажмите кнопку   (рис.9), прозвучит сигнал «Ди», загорится индикатор функции «Отсутствие». Устройство в режиме «Отсутствие».

При каждом включении питания устройства функция «Отсутствие» по умолчанию отключена.

В режиме «Отсутствие» при вызове автоматически записывается одно изображение.

(Если в течение 10 секунд при вызове с дверного блока нет ответа, автоматически записывается изображение, если в течение 7 секунд вызов принят, изображение не записывается).

14. Выход из режима «Отсутствие» (только для устройств с памятью)

В режиме «Отсутствие» нажмите кнопку   (рис.9), прозвучит сигнал «Ди-ди», индикатор функции «Отсутствие» отключится. Устройство вышло из режима «Отсутствие».

При вызове с внешнего блока  изображение не будет записываться автоматически.

15. Режим занято (для нескольких мониторов)

a. Если один из мониторов в режиме просмотра или разговора, все остальные в режиме «занято».

b. Если два монитора в режиме интерком, все остальные в режиме «занято». По завершении разговора, все мониторы в режиме ожидания.

Если устройство в режиме занято вы можете выбрать мелодию, настроить громкость звонка, просмотреть камеру видеонаблюдения и получить вызов со второй двери.

с.  Если в режиме занято, на устройстве звучит сигнал «Ду» при попытке включения разговора или интеркома.

16. Вызов с дверного блока

a. В режиме ожидания/ просмотра /интеркома, когда поступает вызов с дверного блока, и в дверном  блоке и на мониторе раздается сигнал вызова.

b. Если во время разговора с дверью 1 поступает вызов с двери 2, то на мониторе находящимся в состоянии разговора звучит прерывистый звук Ди-Ди, экран показывает  для напоминания о другом вызове.

17. Управление рычагом (опционально)

a. В режиме ожидания  или в режиме просмотра дверного блока  нажатие на рычаг  эквивалентно нажатию на кнопку  .
b. В режиме  вызова нажатие на рычаг эквивалентно нажатию на кнопку , чтобы принять вызов.

с.  В режиме  разговора или просмотра камеры видеонаблюдения нажатие на рычаг эквивалентно нажатию кнопки , чтобы  вернуться в режим ожидания.

18. Вызов второй двери (опционально)

а.  При вызове со второй двери на мониторе звучит сигнал «динь линь дин донг»

b. В режиме выбора мелодии, разговора или интеркома,  при вызове второй двери на внутреннем мониторе звучит сигнал «ди-ди» с интервалом.

с.  Если экран включен, то на экране мигает при вызове со второй двери.

вызов с дверного блока

вызов с дверного блока 2

19. Оповещение при конфликте номеров комнат.

Если для двух мониторов установлены одинаковые номера комнат, будет звучать сигнал «Ди» с интервалом. Система автоматически поменяет номера комнат. Если попытка не удалась, необходимо вручную изменить номера комнат.

20.Оповещение при проблемах подключения (для нескольких мониторов)

Если на мониторе звучит сигнал «Ди-ди» каждые 2  сек., это значит, что возникла проблема подключения данного монитора к главному монитору. Проверьте цепь, проверьте, включен ли главный монитор. После проверки нажмите  (рис.2) или  (рис.1), чтобы подключиться к внешней камере, сигнал оповещения выключится автоматически.

21. Сброс тревоги вручную.

В режиме ожидания когда система включает сигнал тревоги, нажмите кнопки  или  (рис.10) примерно на 0,5 сек для прекращения тревоги.

22. Использование кнопок навигации

В режиме просмотра и разговора, по умолчанию кнопки   для навигации в экранном меню, нажмите кнопку  (рис.8) , чтобы переключить кнопки между экранным меню и  режимом памяти

.

Специальные функции

Если система работает корректно, пожалуйста, не переустанавливайте номера комнат, иначе, это негативно скажется на работе системы.

- Инициализация  номера комнаты.

Когда дверной блок и внутренний монитор установлены, необходимо инициализировать все устройства, если система работает некорректно.

a. Инициализация одним нажатием

В режиме ожидания вставьте спицу в отверстие Сброс настроек, нажмите кнопку внутри на 2 секунды, пока не прозвучит «Ду».  это значит, что инициализация успешно завершена.

b. Инициализация вручную.

Так же устанавливается номер комнаты вручную (после инициализации номер комнаты 0).

2.Установка номеров комнат вручную (для нескольких мониторов).

Если в системе установлено более 2-х мониторов, система автоматически назначит номера. Если вам необходимо изменить  номер (кроме номера главного монитора, подключенного к дверному блоку), выполните следующие шаги:

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте   около 2-3 секунд, чтобы войти в интерфейс настроек (экран включен).

- В интерфейсе настроек в строке 1 отображается номер комнаты.

- Нажмите  или , чтобы изменить номер комнаты.

- Затем нажмите   для  выбора ОК, нажмите  или , чтобы подтвердить изменения (выбор маркируется красным цветом)

- После успешной настройки, устройство автоматически выйдет из режима. Чтобы проверить  корректность настройки выполните  операции a-b.

Примечание:

- Если  установленные номера повторяются система автоматически изменит номера.

- В режиме настройки другие функции неактивны.

- Если в течении 60 секунд не  производились действия, система автоматически выйдет из режима настройки., либо нажмите  чтобы выйти.

3.Автоматическая настройка номеров комнат

- Если в системе только один монитор, номер комнаты автоматически установится после включения.

- Если в системе два монитора, сначала инициализируйте оба монитора, затем выполните вызов с двери, если вызов прошел успешно и оба монитора звонят - остановите вызов. Номера комнат установлены автоматически.

- Если в системе более 2-х мониторов, инициализируйте  все внутренние мониторы, затем подключите питание на  главный монитор и монитор номер 2, затем выполните вызов с двери, если вызов прошел успешно на двух мониторах остановите вызов. Подключите питание на третий монитор, выполните вызов, если вызов прошел успешно на всех мониторах остановите вызов. Затем также подключите четвертый монитор.

Сохранения цветных изображений (W80)

Устройства (W80) с функций сохранения цветных изображений

- Сохранение цветных изображений

Устройство оснащено функций записи и воспроизведения цветных фото максимально 80 штук

- Просмотр.

В режиме просмотра или разговора пользователь может просмотреть снимки

- Авто выключение.

Если во время просмотра в течение 15 сек не выполнялись никакие действия, функция автоматически отключится.

- Отображение и редактирование времени

В режиме сохранения на экране будет отображаться время и дата. Вы можете отредактировать эту информацию.

- Автоматическая запись изображений

В режиме отсутствия система автоматически записывает фото при вызове.

Описание операций.

- Автоматическое и ручное сохранение изображений

а. В режиме отсутствия при вызове с двери автоматически сохраняется изображение.

b. В режиме разговора нажмите кнопку , чтобы сохранить одно изображение со временем.

- Просмотр и удаление фото

Нажмите   (вкл. экран) ---  (пока в верхнем правом углу экрана не появится время и дата)---   войти в интерфейс просмотра  6 фотографий , нажмите  , чтобы включить полноэкранное изображение, нажмите  , чтобы пролистать. В режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте около 3-х секунд кнопку , чтобы удалить текущее изображение

3.Редактирование времени/ Форматирование  памяти

Нажмите   (вкл. экран) --- пока в верхнем правом углу экрана не появится время и дата)---  (удерживайте около 3-х секунд) , чтобы войти  в интерфейс  рис. А: Выйти .

Настройка даты \времени,

Форматирование времени и даты

4.Настройка даты \времени.

Нажмите,  чтобы выбрать , нажмите , чтобы войти , нажмите , чтобы установить значение, нажмите снова, чтобы перейти к другому пункту.  Нажмите , чтобы выйти.

5.Форматирование памяти:

Нажмите , чтобы выбрать. Нажмите, чтобы войти. Нажмите  чтобы выбрать, чтобы  отформатировать  используйте ,  затем нажмите , чтобы выйти.

Сохранение цветных изображений (W200)

Устройство с памятью сохранения цветных фото имеет следующие функции.

- Сохранение цветных фото и видео

Устройство оснащено функцией записи цветного фото или видео. Записанные изображения сохраняются даже  в случае отключения питания.

- Автоматическая запись

В режиме «Отсутствие» при вызове запись одного фото делается автоматически.

- Запись в ручном режиме.

В режиме разговора нажмите , чтобы переключиться в режим с охранения изображений, затем нажмите  чтобы сохранить одно изображение.

- Просмотр фото \ видео.

В режиме просмотра нажмите , чтобы переключиться в режим сохранения изображений,  когда на экране появятся часы, нажмите , чтобы войти в режим просмотра.  Нажмите , чтобы просмотреть изображения. Чтобы выйти из режима просмотра, нажмите .

- Удаление изображений

В режиме просмотра, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку , чтобы удалить просматриваемое изображение.

- Функция записи видео

Устройство оснащено функцией записи и просмотра видео. Каждый  видео файл  10 сек. в формате AVI. Данная информация сохранится даже  в случае отключения питания.

- Запись видео

Включите экран, нажмите ,  чтобы переключиться в режим изображений. После того как на экране отобразятся часы, нажмите , чтобы записать видео.

- Воспроизведение видео

В режиме просмотра нажмите , чтобы переключиться в режим сохранения изображений,  когда на экране появятся часы, нажмите , чтобы войти в режим просмотра.  Нажмите  и  чтобы  появилось. Нажмите  кнопки  и , на экране появится значок, это значит, что данная информация является видео, нажмите , чтобы просмотреть видео.  Нажмите кнопку  снова, чтобы приостановить просмотр,  нажмите , чтобы остановить. Нажмите , чтобы включить ускоренный просмотр (1х, 2х 14х опционально).

Когда вы видите значок  нажмите  и удерживайте , пока на экране не появится  SWITCH READY, отпустите кнопку, устройство автоматически вернется в режим памяти изображений.

- Удаление видео.

В режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте около 3-х секунд кнопку  , чтобы удалить текущее изображение.

- Редактирование времени.

В режиме просмотра нажмите кнопку , чтобы войти в режим памяти изображений. На экране отобразится время - нажмите   и удерживайте 3-4 сек , чтобы войти в интерфейс настройки. Нажмите , чтобы выбрать пункт настройки времени , затем нажмите , чтобы войти в режим настройки времени.

Используйте    для редактирования даты и времени. Нажмите  , чтобы подтвердить и перейти к следующему пункту. По окончании установки, устройство автоматически выйдет из данного режима.

12. Форматирование карты памяти

В режиме просмотра нажмите кнопку , чтобы войти в режим памяти изображений. На экране отобразится время - нажмите   и удерживайте 3-4 сек , чтобы войти в интерфейс настройки. Нажмите , чтобы выбрать пункт. форматирования,  нажмите , чтобы войти в режим форматирования. Для подтверждения используйте кнопки ,  нажмите  ,чтобы отформатировать.

Примечание.

1.Перед началом использования отформатируйте карту памяти.

2. При выполнении операций не вынимайте карту памяти из устройства. При отключении питания настройка времени будет утеряна через 10 часов

3. Если система обнаружит, что карта памяти заблокирована, появится изображение, что карта памяти заблокирована. Время в таком случае функционирует нормально, а кнопки не  функционируют.

4. Установите карту памяти перед работой.

5. При отключении питания, все данные сохранятся.

Индикаторы

- Индикатор питания включен -  устройство включено.

- Индикатор не беспокоить включен – функция «Не беспокоить» включена.

- Индикатор отсутствие включен – функция «Отсутствие» включена.

Значение звуков

- Звук «ди» с интервалом– у двух мониторов одинаковые номера

- Звук «ди-ди»– проблема связи внутреннего монитора

- Звук «ду» система не выполнила операцию - запрещена или сбой.

- Звук «ди-ди» в режиме разговора– вызов с другой камеры

- В режиме выбора мелодии, разговора или интерком, звук «ди-ди», или в другом режиме «динь линь динь донг» - вызов  двери 2.

Обозначение на экране

  - СН1: монитор в режиме разговора или просмотра двери 1

  - СН2: монитор в режиме разговора или просмотра двери 2

  - CCTV1: монитор в режиме просмотра камеры видеонаблюдения 1

  - CCTV2: монитор в режиме просмотра камеры видеонаблюдения 2

  - INTERCOM: монитор А и монитор В в режиме интерком

  - вызывает дверь 2

  - Вызывает  другой дверной блок

  - Монитор в режиме открытия замка

Экранное меню

В данном  меню можно настроить громкость разговора, яркость, контрастность, язык.

Включите экран, нажмите ,  чтобы войти в меню А, затем нажимайте , чтобы выбрать нужный пункт меню,  и  для настройки. В пункте меню А «Выход», нажмите  , чтобы войти в меню В.

- В режиме просмотра/ разговора/ видеонаблюдения кнопки  навигации по умолчанию управляют функциями экранного меню. Нажмите    или , чтобы настроить громкость разговора.

- Регулировка яркости, контрастности.

В режиме меню нажмите , чтобы открыть меню А, нажмите   снова, чтобы выбрать яркость, контрастность или цветность, используйте  и ,  чтобы отредактировать параметры.

- Установки характера изображения.

В режиме меню нажмите , чтобы открыть меню А, нажмите   снова, чтобы выбрать характер изображения (Impact) , используйте   и , чтобы выбрать яркий, мягкий, стандартный и вручную.

- Установка системы цветности

В режиме меню нажмите , чтобы открыть меню В, нажмите   снова, чтобы выбрать пункт настройки системы цветности, используйте   и , чтобы выбрать между AUTO, PAL, NTSC.

- Установка языка

В режиме меню нажмите , чтобы открыть меню В, нажмите   снова, чтобы выбрать пункт настройки языка, используйте   и ,  чтобы выбрать язык.

6.Сброс настроек качества изображения

В режиме меню нажмите , чтобы открыть меню В, нажмите   снова, чтобы выбрать пункт сброс настроек используйте   и ,   чтобы сбросить настройки изображения.

7.Выйти из экранного меню

В режиме меню нажмите , чтобы открыть меню В, нажмите   снова, чтобы выбрать пункт выход.  Используйте   и ,   чтобы выйти из режима меню.

| Проблема | Вероятная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Устройство не работает совсем | Устройство не подключено к источнику питания. Устройство не включено. | Включите устройство. См. пункт 1. включение раздел Операции |
| Нет вызова с дверного блока | Обрыв подключения между дверным блоком и монитором. Выключен главный монитор. | Проверьте подключение между дверным блоком и монитором. См. пункт 1. включение раздел Операции |
| Нет изображения с дверного блока | Обрыв на линии к камере | Проверьте подключение |
| Нет звонка с дверного блока Внутренний монитор не слышит звук и не видит камеру На внутреннем мониторе звучит звук Ди-ди с интервалом (система с несколькими мониторами) | Выключен или отсутствует главный монитор. Обрыв линии между главным монитором и монитором расширения. | См. пункт 1. включение раздел Операции. Проверьте линию между главным монитором и дверным блоком. |
| Звук с дверного блока тихий, хотя звук с монитора на дверной блок слышен хорошо | Уровень громкости разговора низкий | См. раздел Экранное меню, установите более высокий уровень громкости |
| Не получается сохранить изображение и видео (для монитора с цветной памятью фото и видео) | Карта памяти не установлена | Установите карту памяти и перезапустите память |
| Звук нормальный, изображение двоится или с помехами. | Переключатель VD-R последнего монитора расширения установлен неверно | Включите переключатель VD-R последнего монитора расширения (позиция Вкл.), у остальных мониторов выключен (позиция Выкл.) |

Спецификация

| № модель | E562FC | E562FC-W80 | E562FC-W200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисплей | 5.6 дюймовый цветной TFT дисплей |
| Питание | АС 100-240 ~50Hz/60Hz 35VA или DC 13.5V/1.5 A |
| Соединение с дополнительными мониторами | последовательно |
| Разговор | Свободные руки |
| Мощность | 13.5V 700mA(макс.) | 13.5V 850mA(макс.) |
| Видео вход CCTV | Типичный 1Vp-p (75ohm) |
| Видеовыход | Типичный 1Vp-p (75ohm) |
| Выход на внешний звонок (опция) | Нагрузка 0,5 Ватт /8 Ом |
| Звонок (опция) | Мелодия / динг донг |
| Рабочая температура | -10◦С +55◦С |
| Совместимые устройства расширения | Любые мониторы изготовителя с функцией интеркома |
| Совместимые внешние камеры | Любые 4-х проводные камеры изготовителя |