Водонепроницаемая клавиатура доступа панели управления

Введение

Эта клавиатура является новейшей клавиатурой для одной двери, имеет 4 режима работы. Клавиатура  выполнена по передовой технологии, с голубой подсветкой из прочных материалов. Программа клавиатуры произведена по  схемотехнике новейших микроконтроллеров.

Особенности

- Емкость памяти 2000 карт / кодов доступа

- Чтение карты и серийная регистрация карт, автоматический прием номера карты и кода карты.

- Считанная карта может открыть или закрыть дверь

- Управление дверью контактами встроенного реле (NO / NC опционально)

- Режимы работы: Карта, код, карта или код, карта + код

Спецификация

- Размер:                                                   86х86х20 9 (мм)

- Рабочее напряжение                             12V+/- 10%

- Рабочий ток                                            <0,1А

- Рабочая температура                             -10С-50С

- Влажность при эксплуатации              20%-80%

- Емкость памяти                                      2000 ID карт и 1 код группы

- Расстояние чтения карт                        5-15 см

- Вес                                                          0,15 кг.

Звуковая и световая индикация

| Объяснение | Красный | Зеленый | Зуммер |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее состояние | ВКЛ. |  |  |
| Режим программирования |  | Мерцание |  |
| Прием кодов программы |  | ВКЛ. |  |
| Чтение незарегистрированной карты | ВКЛ. |  | ДИ (длинный) |
| Чтение зарегистрированной карты |  | ВКЛ. | ДИ-ДИ (короткий) |
| Карта или код (режим работы) | Попеременно красное и зеленое мерцание |  |
| Карта + код (режим работы) | Мерцание один раз в 0,5 сек. |  |  |
| Код (режим работы) | Мерцание один раз в 1 сек. |  |  |
| Нажатие клавиши клавиатуры |  |  | ДИ (короткий) |
| Успешная установка |  |  | ДИ-ДИ (короткий) |
| Сбой установки |  |  | ДИ (длинный) |
| Ввод недействителен |  |  | ДИ (длинный) |
| Тревога |  |  | ДИ ДИ ДИ (неоднократно) |

Управление

- Войдите в режим программирования.

Нажмите # # # # (красный: выкл., зеленый: вкл.) (123456 (# (если успешно, красный: выкл., зеленый: мерцание)/

Примечание: 123456 оригинальный код входа в программирование.

- Изменение кода входа в программирование

Нажмите 0 (Новый код  (# (Новый код (#

Примечание: Новый код входа в программирование должен состоять из 6 цифр.

- Регистрация серии  карт, автоматическое введение номера карты

Нажмите 1( Приложите карты (серию не зарегистрированных карт) ( #

Примечание:

А: Система будет записывать каждую карту, а затем автоматически объединит Номер карты и Код (888888).Этот код (888888) используется в только режиме работы Карта + Код, и не может использоваться отдельно для открытия дверей. Ниже приводится объяснение, как изменить этот код для отдельной карты.

В: Если ранее не было зарегистрированных карт в системе, то первая карта получит 0001, вторая - номер 0002 и т. д. Но максимальное количество карточек не должно превышать 2000.

С: Если в системе есть зарегистрированные карты, то при чтении незарегистрированной карты ей будет присваиваться первый свободный номер. Например,  система имеет записи включая 0260, то незарегистрированная карта будет под  номером 0261.

D: Если карта уже зарегистрирована ранее, то при повторном прочтении раздается звуковой сигнал.

4. (1) Регистрация 1 карты, установка номера карты вручную.

(2) Регистрация серии карт, установка номера карты вручную.

Зарегистрируйте 1 карту, установите номер карты вручную:

нажмите 2 ( приложите карту (1 незарегистрированную карту) +введите  номер карты +  # ( #.

Регистрация серии карт, введение номера карты вручную:

нажмите 2 ( приложите карту (1 незарегистрированную карту) +введите  номер карты + #, приложите карту (1 незарегистрированную карту) +введите  номер карты + #,....... ( #.

Примечание:

А: Если карта уже зарегистрирована ранее, то при повторном прочтении раздается звуковой сигнал.

В: Если номер кода существует, когда пользователь снова его вводит, раздастся звук зуммера.

5.    Удаление Карты и Номера карты.

Удаление карты: нажмите 30 ( приложите карту ( # (пользователь может удалить серию карт).

Удаление номера карты: нажмите 31 ( приложите карту +# ( # (Пользователь может удалить серию номеров карт).

Удаление всех номеров карт : нажмите 32 ( 9999 (# (Пользователь может удалить все карты и номера карт)

6.     Режим работы контроллера.

1) Нажмите 40 ( # 	(режим работы - Карта или Код, настройка по умолчанию)

2) Нажмите 41 ( # 	(режим работы - Карта + Код).

3) Нажмите 42 ( # 	(режим работы - Код).

7. Установка  времени открытия двери.

Нажмите 5 ( (время) ( #

Например: Нажмите 5 ( 03 ( #   время  удержания реле  3 секунды.

Нажмите 5 ( 22 ( #   время  удержания реле  22 секунды.

Примечание: Возможна установка 01-99. Ввод 01-98 - работа по секундам,  99 включает режим работы реле старт - стоп (приложить карту / ввести код, чтобы открыть, снова приложить карту / ввести код, чтобы закрыть).

8. Установка кода (по умолчанию код не запрограммирован).

1) Нажмите 6 ( новый код + # ( новый код + # (код должен состоять из 4-6 цифр)

2) Нажмите 6 ( # ( # (пользователь может использовать код для открытия двери)

9. Выход.

Нажмите *.

10. Изменение кода карты (Установка для режима карта + код)

Нажмите * (зеленый: вкл) ( чтение карты (зарегистрированная карта) ( ввод старого кода (красный и зуммер: ДИ ДИ) ( ввести новый код (# ( ввести новый код снова (# (зеленый и зуммер ДИ ДИ).

Примечание: Если ошибка, то зуммер будет звучать Ди (длинный звук)

11. Возврат к  заводским настройкам (только возврат кода и параметров системы, карты не удаляются).

Выключите питание (электричество) ( установите перемычку в позицию 2-3 ( подключите питание (зуммер коротко Ди-Ди) ( верните перемычку в позицию 1-2.

Возможные неисправности.

- Читает карту, но дверь не открывает.

А:  Чтение карты со звуком, но зеленый индикатор выключен, пожалуйста, проверьте  - карта зарегистрирована или нет.

В: Чтение карты со звуком, но красный и зеленый индикаторы мигают попеременно, пожалуйста, проверьте режим работы.

С: Чтение карты со звуком и зеленый индикатор включен, пожалуйста, проверьте подключен ли провод питания.

- Чтение карты без реакции.

А: Проверьте - карта зарегистрирована или нет, или карта поломана.

В: Проверьте режим работы, режим кода может быть защищен функцией карты.

С: Проверьте индикатор питания, красный выкл., зеленый вкл, обозначает, что дверь открыта.

- Нажатие на клавиатуру и никакой реакции.

Проверьте индикатор питания, красный выкл., зеленый вкл., обозначает, что дверь открыта.

- Зуммер гудит все время.

Проверьте антивандальный выключатель - замкнут или нет.

Провода подключения

7-ми  контактный разъем с проводами (основной порт)

| Красный | +12V |
| --- | --- |
| Черный | GND |
| Желтый | NC |
| Белый | COM |
| Голубой | NO |
| Зеленый | Открытие (кнопка запроса на выход) |
| Зеленый | GND (кнопка запроса на выход) |

5-ти  контактный разъем с проводами (порт считывателя)

| Красный | +12V |
| --- | --- |
| Черный | GND |
| Зеленый | D 0 |
| Белый | D 1 |
| Голубой | Зуммер и индикатор |